АО «Региональная энергетическая компания»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс на право заключения договора

на поставку Распределительного пункта (РП)10 кВ (Новый) по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, ул. Совхозная, 12; две КЛ 10 кВ (Новые) от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ О-65 Невская до РП 10 кВ (Новый)

Часть 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград

2019 год

- Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 2) на официальном сайте zakupki.gov.ru (http://www.zakupki.gov.ru) и интернет-сайте АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), в разделе Закупки в Приложении № 2                 к документации открытого Конкурса

- По вопросам, связанным с техническими характеристиками выполняемых работ, контактное лицо – Главный инженер – Канищев Виктор Викторович,                                тел. 8 (4012) 98-83-70, e-mail: vkanishchev@rec39.ru.

- Начальная (максимальная) цена Договора – 26 357 200 (Двадцать шесть миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 коп. (Без учета НДС), 31 628 640 (Тридцать один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп. (С НДС 20%).

В стоимость поставки должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку.

- Форма, сроки и порядок оплаты: без аванса.

- Условия оплаты: в соответствии с проектом Договора.

- Место доставки товара осуществляется по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, ул. Совхозная, 12.

- Срок выполнения поставки: 60 календарных дней с даты подписания договора.

- Объем поставляемого товара – в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 Закупочной документации);

- Требование к поставляемому оборудованию:

  - Оборудование поставляется в соответствии с технической документацией техническими требованиями Приложения № 2 Закупочной документации;

  - Оборудование должно быть новым, не ранее 1 квартала 2020 года выпуска и ранее не используемым, серийного производства.

  - Маркировка должна:

  - выполняться на русском языке;

  - иметь четкие обозначения;

  - находиться в доступном месте.

- Требования по предоставлению документации, подтверждающей безопасность оборудования в соответствии с:

  - Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

  - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- В составе заявки представить отсканированные копии:

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия. Для каждого типа оборудования.

- Отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование (полный текст). Для каждого типа оборудования.

- сертификат соответствия, подтверждающий сейсмостойкость – обязательное требование!!!

- заключение по огнестойкости здания– обязательное требование!!!

- протокол испытаний на морозостойкость – обязательное требование!!!

- протокол испытаний на водопроницаемость – обязательное требование!!!

  - Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

  - Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка - «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

  - В случае не предоставления «обязательной папки» Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

- Гарантия на продукцию

  - Гарантия на бетонный корпус, не менее 10 (десяти) лет момента ввода оборудования в эксплуатацию.

  - Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – 60 (шестидесяти) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 (семидесяти двух) месяцев с момента поставки.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика)

  - Участник должен представить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования для данных подстанций, с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

  - Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

- Дополнительные требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком (Организатором):

  - Должен иметь опыт выполнения договоров поставки оборудования, являющегося предметом настоящей закупочной процедуры, при этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности)

  - Производитель оборудования не должен являться неплатежеспособным (банкротом), находиться в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

  - Наличие сервисного центра или представительства Производителя в Калининградской области;

  - Наличие в штате организации шеф-инженера, аттестованного Заводом Изготовителем (приложить сертификат в составе заявки);

- Требования к участникам закупочной процедуры:

  - Соответствие требованиям, предусмотренным в документации о закупке;

  - Соответствие (не превышение) цены заявки Участника начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении открытого Конкурса;