АО «Региональная энергетическая компания»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ПС 110 кВ «Захаровская»

Часть 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград

2019 год

- Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 2) на официальном сайте zakupki.gov.ru (http://www.zakupki.gov.ru) и интернет-сайте АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), в разделе Закупки в Приложении № 2                 к документации открытого Конкурса

- По вопросам, связанным с техническими характеристиками выполняемых работ, контактное лицо – Главный инженер – Канищев Виктор Викторович,                                тел. 8 (4012) 98-83-70, e-mail: vkanishchev@rec39.ru.

- Начальная (максимальная) цена Договора – 291 000 000 (двести девяносто один миллион) рублей 00 коп. (Без учета НДС), 349 200 000 (Триста сорок девять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп. (С НДС 20%).

- В стоимость поставки должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, на установку и наладку оборудования.

- Форма, сроки и порядок оплаты: без аванса.

- Условия оплаты: в соответствии с проектом Договора.

- Место выполнения работ Калининградская область, Багратионовский район вблизи пос. Нивенское

- Срок выполнения работ – 155 (сто пятьдесят пять дней) с даты заключения договора

- Объем выполняемых работ – в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 Конкурсной документации);

- Гарантии подрядной организации

9.1 Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ);

  - Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

- Квалификационные требования Участника Конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):

  - Наличие свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО)

    - Подрядчик должен иметь допуск на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

а) Земляные работы:

- Механизированная разработка грунта;

- Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками;

- Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

б) Свайные работы. Закрепление грунтов:

- Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

- Устройство ростверков;

- Устройство забивных и буронабивных свай;

- Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай;

в) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

- Опалубочные работы;

- Арматурные работы;

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

г) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

- Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

д) Монтаж металлических конструкций:

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций - зданий и сооружений;

- Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;

- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб;

- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

е) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- Футеровочные работы;

- Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

- Устройство оклеечной изоляции;

- Гидроизоляция строительных конструкций;

- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

- Работы по теплоизоляции трубопроводов;

- Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

ж) Устройство кровель:

- Устройство кровель из штучных и листовых материалов;

- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

- Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

- Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

- Устройство системы электроснабжения;

- Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

з) Устройство наружных сетей водопровода:

- Укладка трубопроводов водопроводных;

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

- Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

и) Устройство наружных сетей канализации:

- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

- Укладка трубопроводов канализационных напорных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

- Устройство канализационных и водосточных колодцев

- Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

к) Устройство наружных сетей теплоснабжения

- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

- Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

- Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

л) Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

- Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

- Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

м) Монтажные работы:

- Монтаж подъемно-транспортного оборудования

- Монтаж оборудования тепловых электростанций

- Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

- Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов

- Монтаж оборудования сооружений связи

н) Пусконаладочные работы:

- Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

- Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

- Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

- Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

- Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

- Пусконаладочные работы автономной наладки систем

- Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

- Пусконаладочные работы средств телемеханики

- Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Пусконаладочные работы холодильных установок

н) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

о) Промышленное строительство

- Объекты электроснабжения свыше 110 кВ

п) Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

2)  Участник должен быть вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства стоимость которых не менее цены конкурса.

3) Наличие у подрядной организации сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008), применительно к работам по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

4) Наличие у подрядной организации сертификата соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), применительно к работам по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Наличие у подрядной организации сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), применительно к работам по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

5) Наличие у подрядной организации лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

а) Виды деятельности, указываемые в лицензии:

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;

- Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес;

- Монтаж, ремонт и обслуживание заполненных проемов и противопожарных преградах;

- Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

6) Наличие у подрядной организации свидетельства о регистрации электролаборатории, освидетельствованной и зарегистрированной в управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до и свыше 1000В.

7) Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

а) Наличие у Подрядчика зарегистрированного филиала и производственной базы (в собственности или по договору аренды) на территории Калининградской области.

б) Наличие в собственности у Подрядчика автомобильного крана грузоподъемностью не менее 50 тонн.

в) Наличие у Подрядчика оборудования по геодезическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим нанесением изображения на карты и планы.

г) Наличие у Подрядчика программного обеспечения для организации управления и контроля строительством типа Primavera P6 (Enterprise Project Portfolio Management), подтверждаемое сертификатом, выданным Участнику авторизованной компанией.

д) Наличие у Подрядчика программного обеспечения для составления сметной документации в формате «РИК», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Факт приобретения ПО «РИК» должно подтверждается сертификатом, выданным Участнику авторизованной компанией.

8) Наличие квалифицированного персонала.

а) Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, по специальностям – электроэнергетика; электрические станции, сети и системы; релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем должно быть не менее 80%.

б) Наличие аттестованных специалистов производственного контроля экологической, промышленной безопасности и строительного контроля.

в) Наличие аттестованной комиссии по проверке знаний ТБ, ПБ, ППБ, ЭБ, и ООС.

г) Наличие аттестованных НАКС специалистов.

д) Наличие аттестованных специалистов на право обращения с отходами (наличие службы по охране окружающей среды).

е) Наличие аттестованных специалистов по пожарной безопасности.

ж) Наличие персонала по геодезическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим нанесением изображения на карты и планы.

з) Наличие сертифицированных специалистов для работы с ПО Primavera P6 (Enterprise Project Portfolio Management) (не менее 1 специалиста).

и) Наличие сертифицированных специалистов по монтажу и эксплуатации кабельных линий из сшитого полиэтилена (не менее 3 специалистов).

9) Опыт выполнения аналогичных работ, с техническими показателями аналогичных предмету запроса предложений, не менее 3 договоров за последних 5 лет включая объекты на территории Калининградской области.

10) Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

11) Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проекта производства работ, технологических карт.

12) Наличие положительных отзывов заказчиков о выполнении работ по строительству объектов электроэнергетики с копиями разрешений органов власти на ввод объектов в эксплуатацию и/или копиями актов приемки объектов капитального строительства (за последние 5 лет).

13) Наличие у Участника свидетельств Национального агентства контроля сварки (НАКС) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 на следующие группы и технические устройства:

СК-строительные конструкции:

1. Металлические строительные конструкции

2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций;

3. Металлические трубопроводы.

14) Наличие у Подрядчика приборов контроля токсикологического состояния.

11. Требования к участникам закупочной процедуры:

  - Соответствие требованиям, предусмотренным в документации о закупке;

  - Соответствие (не превышение) цены заявки Участника начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении открытого Конкурса;