АО «Региональная энергетическая компания»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложения на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии»

Часть 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград

2019 год

- Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 1) на официальном сайте zakupki.gov.ru (http://www.zakupki.gov.ru) и интернет-сайте АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), в разделе Закупки в Приложении № 1                 к документации открытого Запроса предложений.

- По вопросам, связанным с техническими характеристиками выполняемых работ, контактное лицо – Главный инженер – Канищев Виктор Викторович,                                тел. 8 (4012) 98-83-70, e-mail: vkanichshev@rec39.ru.

- Начальная (предельная) цена договора:

- 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 коп. (без учета НДС)

- 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) с НДС (20%).

- Строительно-монтажные работы осуществляются по адресу: Калининградская область Гвардейский район п. Грибки

- Требования к участникам закупочной процедуры

Участники запроса предложений должны соответствовать следующим требованиям Заказчика:

5.1. Участник закупочной процедуры должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Документом, подтверждающим членство участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО по форме утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ).

5.2.  Наличие производственной базы в Калининградской области (копия документа о собственности или договора аренды).

5.3. Наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3-х человек);

5.4     Выполнение работ без аванса;

5.5 Наличие опыта выполнения аналогичных работ. Для подтверждения опыта участником в составе заявки предоставляются копии аналогичных предмету открытого Конкурса договоров на объектах аналогичных предмету открытого Конкурса, с приложением актов выполненных работ. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) и заверены надлежащим образом

5.6.   Стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по объектам, кроме случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости выполняемых работ.

5.7.   Не должен иметь неисполненных обязательств (либо не исполненных в срок) по ранее заключенным договорам с АО «Региональная энергетическая компания» (справка предоставляется в произвольной форме на бланке участника).

- Срок выполнения работ не более 60 рабочих дней с даты заключения договора, с правом досрочного завершения.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.

- Договор по результатам конкурентной закупки заключается в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, подведения итогов запроса предложений, составленного по результатам закупки.

- Перечень оборудования поставки Заказчика по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии»

| № п.п. | Наименование | Тип, марка, изготовитель | ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1-09/08/2019 от 08.08.2019г.

на реконструкцию объекта «Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4кВ в конце линии».

| № п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для Реконструкции | Договор технологического присоединения № 6799/09/17 от 22.03.2018 г. между АО «Янтарьэнерго» и АО «РЭК». |
|  | Заказчик поручает Исполнителю | - Произвести реконструкцию объекта: «Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4кВ в конце линии»; - Произвести испытания и пуско-наладочные работы построенных объектов; - Работы выполнить согласно проектной документации. |
|  | Сроки выполнения работ по строительству | 60 рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | Условия оплаты | Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта результатов работ и счета-фактуры в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика, согласно выставленного счета на оплату. |
|  | Исходные данные для строительства | Титул: «Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4кВ в конце линии» Проектная документация: Раздел 1 Пояснительная записка. 12/18-1-ПЗ. Раздел 2 Проект полосы отвода. 12/18-1-ППО. Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 12/18-1-ЭС. Раздел 5 Проект организации строительства. 12/18-1-ПОС. Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды. 12/18-1-ООС. Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 12/18-1-ПБ. Раздел 9 Смета на строительство. 12/18-1-СМ. |
|  | Особые условия | - требуется ордер на раскопки и иные необходимые согласования производства работ. - пересечение с дорогами. - реконструкцию выполнить с минимальным количеством и временем отключения потребителей (не более 72 часов за весь период реконструкции и не более 8 часов подряд). - давальческий материал и оборудование: 1. Технологический модем «Меркурий 223» 1 шт. 2. Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PB.L2* 1 шт. 3. Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PB.L2* 15 шт. 4. Концентратор Меркурий 225.5 1 шт. 5. GSM-шлюз Меркурий 228 1 шт. - Заказчик предоставляет ДГУ не более 100 кВА (с машинистом в рабочие дни) на время производства работ. Ответственность за сохранность ДГУ несет подрядчик. |
|  | Базовые качественные характеристики | Строительство выполнить в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ. - Правил устройства электроустановок ПУЭ (6 и 7 издание); - Нормативных правовых и ненормативных актов РФ и Калининградской области, действующими на территории РФ строительными нормами и правилами; - И 1.13-07. Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам. |
|  | Технические решения. Требования по внедрению новой техники, материалов | -Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов и иметь необходимые сертификаты; - Все материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными; - Закуп материалов осуществлять у официальных дилеров или производителей материалов. - Применяемые материалы до их приобретения должны быть согласованы с Заказчиком. |
|  | Требования по охране труда | Предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ и последующей эксплуатации устройств электроснабжения. |
|  | Требования к наличию свидетельств на право выполнения строительных работ | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложениями |
|  | Требования к стандартизации и сертификации материалов. | - Качество материалов должно соответствовать ГОСТам, ТУ (стандартам, техническим условиям производителя товара и требованиям Заказчика), как отдельные комплектующие так и изделия в сборе; - Соответствие материалов требованиям ГОСТ должно подтверждаться сертификатами и декларациями соответствия с приложением протоколов испытаний в аккредитованных лабораториях и испытательных центрах; - Поставляемые поставщиком материалы должны сопровождаться технической документацией (паспортами, инструкциями по эксплуатации, монтажу, протоколами испытаний и пр.); - Средства измерения должны иметь свидетельство о поверке ФГУ России «стандартизации, метрологии и сертификации», сертификат утверждения типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и внесены в Государственный реестр средств измерений. |
|  | Правила контроля и приёмки выполненных работ. | - По завершению строительства произвести необходимые пусконаладочные работы и испытания с приложением протоколов испытаний в аккредитованных лабораториях и испытательных центрах; - Приёмка работ осуществляется оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах; - Подрядчик сдаёт заказчику до подписания актов рабочей комиссией всю приемосдаточную документацию по электромонтажным работам, протоколы испытаний, в т.ч. 1-н экземпляр в электронном виде в формате PDF. |
|  | Гарантии подрядной организации. | - Гарантия качества на выполненные работы и используемые материалы не менее трёх лет с момента подписания Акта приёмки выполненных работ. - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. |
|  | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |